## Slide 1: DoIP协议
王虞之

## Slide 2
DoIP (Diagnostic communication over Internet Protocol) ，即基于TCP/IP协议栈实现的UDS诊断服务。
UDS (Unified Diagnostic Services)，是一种诊断协议，同时也是一系列服务的集合，位于OSI模型的应用层和会话层。
DoCAN (Diagnostic communication over Controller Area Network)，即基于CAN总线实现的UDS诊断服务。

## Slide 3
UDS Data
UDS Data
TCP首部
UDS Data
TCP首部
IP首部
UDS Data
TCP首部
IP首部
以太网首部
UDS Data
UDS Data
TCP首部
UDS Data
TCP首部
IP首部
UDS Data
TCP首部
IP首部
以太网首部
应用层
传输层
网络层
链路层
IP、ARP，路由
以太网
TCP、UDP
UDS、DoIP
DoIP协议栈数据流示意图
Tester
ECU

## Slide 4
DoIP数据帧
Eth Hdr | IP Hdr | TCP/UDP Hdr | DoIP | Eth CRC
Protocol Verxion | Inv. Protocol Version | Payload Type | Payload Length | DoIP Payload
DoIP Source Address | DoIP Target Address | User Data e.g.UDS request
Ethernet frame
DoIP message
DoIP payload

## Slide 5
cdd诊断描述文件是如何关联到ECU的？
ECU在以太网中有唯一的IP地址，cdd文件为诊断仪和ECU之间规定好的通信数据，诊断仪可以通过ECU的IP地址进行会话。所以诊断仪并不需要知道ECU具体的位置在哪里，只要得到它的IP地址，就可以尝试访问。
功能寻址和物理寻址是在哪一层描述的？
在应用层定义，应用层会将ECU的功能地址或物理地址与SID封装